## Slide 2
Průvodce návrhovým software
Návrhový software jednotek DUPLEX,
průvodce prvním nastavením

## Slide 3
Návrhový SW, přidání jednotky
1. Spusťte nainstalovaný software a zvolte Přidat zařízení

## Slide 4
2. V průvodci přidáním zařízení zadejte upřesňující parametry
Tučně zvýrazněné jednotky vyhovují zadaným kritériím.
požadovaný průtok vzduchu
umístění jednotky uvnitř či venku
další upřesňující parametry
Návrhový SW, přidání jednotky

## Slide 5
3. Zvolte jméno, pod kterým se jednotka objeví v projektu
4. Zvolte klimatickou oblast. Software vyplní údaje o teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v létě a v zimě
Návrhový SW, přidání jednotky

## Slide 6
Návrhový SW, konfigurace jednotky
5. Na záložce Konstrukce zvolte požadovanou Polohu, Provedení a Konfiguraci hrdel
Klikněte na odkaz Poloha, otevře se průvodce

## Slide 7
V průvodci zvolte požadovanou Polohu
Podobně zvolte Provedení a Konfiguraci hrdel
Návrhový SW, konfigurace jednotky

## Slide 8
6. Na záložce Pracovní bod zadejte Externí statický tlak potřebný k dopravě vzduchu
7. Zvolte třídu Filtrace
Návrhový SW, konfigurace jednotky

## Slide 9
9. Zkontrolujte Teplotu a Vlhkost odsávaného vzduchu
Návrhový SW, konfigurace jednotky
8. Upravte teplotu přiváděného vzduchu přidáním Ohřevu či Chlazení

## Slide 10
  10. Na záložce Regulace zkontrolujte zvolenou regulaci jednotky
Regulace RD5 umožňuje připojení k jednotce po internetu nebo použití ovladače s dotykovým displejem
Návrhový SW, konfigurace jednotky

## Slide 11
Návrhový SW, export projektu
  11. Projekt vytiskněte či jej uložte ve formátu pdf
  Zvolte Akce > Tisk nebo Export do pdf

## Slide 12
  12. Data uložte ve formátu DXF či IFC (BIM)
  Zvolte Konstrukce > Export do DXF / BIM
Návrhový SW, export projektu

## Slide 13
Návrhový SW, další informace
  Katalogy jednotek
  Více informací k jednotkám naleznete v katalogu, který je součástí SW. Klikněte na jednotku přidanou do projektu a zvolte Katalogové listy
  Katalogový list
  Marketingový katalog
  Video prezentace
  1.
  2.
  Další informace jsou dostupné na stránce návrhového SW https://www.atrea.cz/cz/duplex-cz a na stránce výrobce www.atrea.cz.

## Slide 14: Děkuji za pozornost
ATREA s.r.o. / Československé armády 32, Jablonec nad Nisou 466 05, tel. 483 368 111, www.atrea.cz